Утвержден

постановлением Правительства

Ленинградской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКого РАЙОНа ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Основание для подготовки генерального плана: Постановление главы администрации муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 21.08. 2009 № 57 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области».

1.2. Сроки реализации генерального плана:

Первая очередь-2020 год;

Расчётный срок-2030 год.

1.3.	 В состав муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области входит 21 населённый пункт, суммарная численность жителей которых составляет 5043 человека.

В состав муниципального образования «Красносельское сельское поселение» входят следующие населенные пункты:

Таблица № 1-1

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования «Красносельское сельское поселение»

| № п/п | Населённый пункт | Численность, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Посёлок Борки. | 2 |
|  | Посёлок Вишнёвка. | 14 |
|  | Посёлок Глубокое. | 0 |
|  | Посёлок Грибное. | 12 |
|  | Посёлок Заводской. | 85 |
|  | Посёлок Заходское. | 20 |
|  | Посёлок Кирилловское. | 636 |
|  | Посёлок Кирпичное. | 1344 |
|  | Посёлок Климово. | 106 |
|  | Посёлок Коробицыно. | 1323 |
|  | Посёлок Красносельское. | 1233 |
|  | Посёлок Лебедевка. | 10 |
|  | Посёлок Лейпясуо. | 51 |
|  | Посёлок Нагорное. | 17 |
|  | Посёлок Подгорье. | 2 |
|  | Посёлок Правдно. | 73 |
|  | Посёлок Пчелино. | 19 |
|  | Посёлок Ровное. | 1 |
|  | Посёлок Синицыно. | 5 |
|  | Посёлок Староселье. | 43 |
|  | Посёлок Стрельцово. | 47 |
|  | ИТОГО: | 5043 |

1.4. Графические материалы генерального плана выполнены с применением компьютерных геоинформационных технологий в обменном формате таблиц MapInfo.

1.5. Цифровая топографическая основа масштаба 1: 10000 выполнена с сечением рельефа 5 м (Картографические материалы приняты Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 25.08.2010 учётный № 93/10). Система высот Балтийская 1977 г. Система координат МСК 47.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

п. – пункт;

ст. – статья;

ед. – единица;

пос. – поселок;

дер. – деревня;

мин – минута;

сут– сутки;

г. – год;

чел. – человек;

‰ – промилле;

м²/га - показатель плотности, квадратных метров на гектар;

чел./га – показатель плотности, человек на гектар;

чел./км² - показатель плотности, человек на квадратный километр;

ºС - градус Цельсия;

º - градус;

% - процент;

мм.рт. ст. - миллиметров ртутного столба;

м/с - метров в секунду;

ккал- килокалория;

ккал/см² - килокалория на квадратный сантиметр;

пл. – площадь;

мм– миллиметр;

м– метр;

м² - квадратный метр;

км – километр;

км² - квадратный километр;

га – гектар;

кг– килограмм;

т – тонна;

тыс. т/год – тысяч тонн в год;

млн. м³/год – миллионов кубических метров в год;

т/м³- тонн на кубический метр;

тыс. м³/сут - тысяч кубических метров в сутки;

л/сек - литров в секунду;

мг/л - миллиграммов на литр;

тыс. – тысяч;

руб. – рублей;

кВт·ч - киловатт-час;

МВт – мегаватт;

В·А - вольт-ампер;

Гкал/ч – гигакалория в час;

ООПТ – особо охраняемая природная территория;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ВЗ – водоохранная зона;

ПЗП – прибрежная защитная полоса;

ЗСО – зона санитарной охраны;

ТБО – твёрдые бытовые отходы;

КГО – крупногабаритные отходы;

АЗС – автозаправочная станция;

МТФ – молочно-товарная ферма;

КОС - канализационные очистные сооружения;

АТС – автоматическая телефонная станция;

МГС – маломобильная группа населения;

ФЗ – функциональное зонирование.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица № 2-1

Объекты физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытая спортивная площадка | Строительство | пос. Глубокое, пос. Заводской, пос. Кирпичное, пос. Климово, пос. Коробицыно, пос. Лебедевка, пос. Лейпясуо, пос. Нагорное, пос. Правдино, пос. Пчелино, пос. Стрельцово | 2020 г. |
|  | Спортивный комплекс с бассейном 164 м² водного зеркала (площадь территории 1 га) | Строительство | пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Открытая спортивная площадка | Строительство | пос. Красносельское | 2030 г. |

Таблица № 2-2

Объекты культуры и искусства

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клуб, площадью 0,2 га | Строительство | пос. Коробицыно | 2020 г. |
|  | Клуб | Реконструкция | пос. Кирпичное | 2030 г. |
|  | Клуба, площадью 0,1 га | Строительство | пос. Правдино | 2030 г. |
|  | Организация краеведческого музея (в здании существующего клуба) | - | пос. Красносельское | 2030 г. |
|  | Библиотека (увеличение библиотечного фонда на 200 тыс. единиц хранения) | Реконструкция | пос. Кирилловское, пос. Кирпичное, пос. Климово, пос. Коробицыно, пос. Красносельское | 2030 г. |

Таблица № 2-3

Объекты молодёжной политики

| № п/п | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обустройство в существующих учреждениях помещений площадью 50 м2 для организации занятий с молодежью | пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Обустройство в существующих учреждениях помещений площадью 30 м2 для организации занятий с молодежью | пос. Кирпичное | 2020 г. |
|  | Обустройство в существующих учреждениях помещений площадью 30 м2 для организации занятий с молодежью | пос. Коробицыно | 2020 г. |
|  | Организация спортивных секций при общеобразовательных школах | пос. Красносельское, пос. Коробицыно, пос. Кирпичное. | 2020 г. 2030 г. |
|  | Организация детских школ искусств, в том числе: музыкальная, художественная, хореографическая, различные ансамбли, танцевальные, театральные коллективы и т. д. при клубах | пос. Красносельское, пос. Кирпичное, пос. Коробицыно | 2020 г.. |
|  | Организация станций юных туристов, натуралистов, техников, кружков рукоделия, кулинарии и прочих кружков в отдельных зданиях, при клубах, библиотеках, школах | пос. Красносельское, пос. Кирпичное, пос. Коробицыно | 2020 г. 2030 г. |
|  | Организация молодёжных бизнес-инкубаторов – в отдельных зданиях, при клубах, общеобразовательных школах | пос. Красносельское, пос. Коробицыно, пос. Кирпичное | 2020 г. 2030 г. |
|  | Организация «экологических троп» – природные ландшафты вблизи населённых пунктов | территория муниципального образования | 2020 г. 2030 г. |

Таблица № 2-4

Объекты торговли и общественного питания

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продуктовый магазин | Строительство | пос. Борки, пос. Вишнёвка, пос. Глубокое пос. Грибное, пос. Заводской, пос. Заходское, пос. Кирилловское, пос. Пчелино, пос. Кирпичное, пос. Климово, пос. Красносельское, пос. Нагорное, пос. Староселье, пос. Стрельцово | 2020 г. |
|  | Продуктовый магазин | Строительство | пос. Борки, пос. Грибное, пос. Красносельское, пос. Лейпясуо, пос. Правдино, пос. Синицыно, пос. Стрельцово | 2030 г. |
|  | Магазин универсальный | Строительство | пос. Кирпичное, пос. Лейпясуо, пос. Подгорье | 2020 г. |
|  | Объекты общественного питания | Строительство | пос. Кирилловское, пос. Кирпичное, пос. Коробицыно, пос. Лебедевка | 2020 г. |
|  | Объекты общественного питания | Строительство | пос. Правдино | 2030 г. |
|  | Ярмарочный комплекс | Организация | пос. Кирилловское, пос. Кирпичное, пос. Красносельское | 2020 г. |

Таблица № 2-5

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятие бытового обслуживания | Строительство | пос. Кирилловское, пос. Кирпичное, пос. Климово, пос. Коробицыно, пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Баня (площадь участка 0,01 га) | Строительство | пос. Климово | 2020 г. |
|  | Гостиница (площадь участка 0,01 га) | Строительство | пос. Коробицыно, пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Гостиница | Строительство | пос. Стрельцово | 2030 г. |
|  | Прачечная | Строительство | пос. Климово | 2020 г. |
|  | Прачечная | Строительство | пос. Кирилловское | 2030 г. |
|  | Баня | Реконструкция | пос. Климово, пос. Заводской | 2020 г. |
|  | Церковь | Строительство | пос. Кирилловское | 2020 г. |
|  | Кладбище (площадь участка 2 га) | Строительство | пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Кладбище | Закрытие | пос. Стрельцово | 2020 г. |

Таблица № 2-6

Объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоянки автомобилей | Строительство | пос. Грибное, пос. Красносельское, пос. Кирпичное, пос. Нагорное, пос. Староселье, пос. Коробицыно | 2020 г. |
|  | Стоянки автомобилей | Строительство | пос. Синицыно | 2030 г. |
|  | Улично-дорожная сеть, протяженностью 14,1 км | Строительство | все населённые пункты | 2020 г. 2030 г. |
|  | Улично-дорожная сеть, протяженностью 22,7 км | Реконструкция | все населённые пункты | 2020 г. 2030 г. |
|  | Станция технического обслуживания | Строительство | пересечения федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» с региональной дорогой «Высокое-Синицыно» (в районе пос. Ровное) и с местной дорогой «Подъезд к станции Лейпясуо» (в районе пос. Лейпясуо) | 2020 г. |

Таблица № 2-7

Объекты системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Централизованная система водоснабжения | Строительство | пос. Кирилловское, пос. Вишнёвка, пос. Лебедевка | 2020 г. |
|  | Станции водоподготовки | Строительство | пос. Кирилловское, пос. Вишнёвка, пос. Лебедевка, пос. Красносельское, пос. Правдино, пос. Коробицыно | 2020 г. |
|  | Станции водоподготовки | Реконструкция | пос. Кирпичное | 2020 г. |
|  | Станции водоподготовки | Строительство | пос. Борки, пос. Глубокое, пос. Грибное, пос. Нагорное, пос. Стрельцово | 2030 г. |
|  | Сети водоснабжения | Строительство | пос. Борки, пос. Глубокое, пос. Грибное, пос. Нагорное, пос. Стрельцово | 2030 г. |
|  | Проекты по установлению границ зон санитарной охраны | Разработка | пос. Кирилловское, пос. Вишнёвка, пос. Лебедевка, пос. Красносельское, пос. Правдино, пос. Коробицыно, пос. Кирпичное, пос. Борки, пос. Глубокое, пос. Грибное, пос. Нагорное, пос. Стрельцово | 2010-2020 гг. 2021-2030 гг. |

Таблица № 2-8

Объекты системы водоотведения

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационные очистные сооружения | Строительство | пос. Красносельское, пос. Вишнёвка, пос. Лебедевка | 2020 г. |
|  | Канализационные очистные сооружения | Реконструкция | пос. Кирпичное, пос. Коробицыно | 2020 г. |
|  | Канализационные очистные сооружения | Строительство | пос. Борки, пос. Правдино | 2030 г. |
|  | Сети ливневой канализации | Строительство | все населённые пункты | 2020 г. 2030 г. |
|  | Очистные сооружений дождевой канализации | Строительство | все населённые пункты | 2020 г. 2030 г. |

Таблица № 2-9

Объекты системы электроснабжения

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторные подстанций 10/0,4 кВ | Строительство | территории планируемых жилых зон | 2020 г. 2030 г. |
|  | Линии электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Капитальный ремонт | все населённые пункты | 2020 г. 2030 г. |

Таблица № 2-10

Объекты системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | Реконструкция с переводом на газовое топливо и увеличением установленной мощности | пос. Климово | 2020 г. |
|  | Котельная | Реконструкция с увеличением установленной мощности | пос. Кирпичное | 2020 г. |

Таблица № 2-11

Объекты системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распределительный газопровод | Строительство | пос. Правдино, пос. Борки, пос. Лебедевка пос. Синицыно, пос. Нагорное; пос. Кирилловское, пос. Грибное, пос. Пчелино, пос. Ровное, жилой массив близ оз. Большое Кирилловское; пос. Климово | 2020 г. |
|  | Распределительный газопровод | Строительство | пос. Стрельцово, пос. Заводской, пос. Староселье, пос. Глубокое, пос. Заводской, пос. Вишнёвка | 2030 г. |

Таблица № 2-12

Объекты системы связи

| № п/п | Мероприятия | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефонизация, Интернет |
| 1.1. | Внедрение цифрового оборудования на АТС с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений | пос. Борки, пос. Вишнёвка, пос. Глубокое, пос. Грибное, пос. Заводской, пос.Заходское, пос. Кирилловское, пос. Кирпичное, пос. Климово пос. Коробицыно, пос. Красносельское, пос. Лебедевка, пос. Лейпясуо, пос. Нагорное, пос. Подгорье, пос. Правдино, пос. Пчелино, пос. Ровное, пос. Синицыно, пос. Староселье, пос. Стрельцово | 2010-2020 гг. |
| 1.2. | Наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения | пос. Борки, пос. Вишнёвка, пос. Глубокое, пос. Грибное, пос. Заводской, пос. Заходское, пос. Кирилловское, пос. Кирпичное, пос. Климово, пос. Коробицыно, пос. Красносельское, пос. Лебедевка, пос. Лейпясуо, пос. Нагорное, пос. Подгорье, пос. Правдино, пос. Пчелино, пос. Ровное, пос. Синицыно, пос. Староселье, пос. Стрельцово | 2010-2020 гг. 2021-2030 гг. |
| 1.3. | Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Интернет | Красносельское сельское поселение | 2010-2020 гг. 2021-2030 гг. |
| 1.4. | Развитие Интернета с использованием сетей следующего поколения (NGN) | Красносельское сельское поселение | 2010-2020 гг. 2021-2030 гг. |
| 2. | Радиофикация и телевидение |
| 2.1. | Перевод радиовещания с проводного на эфирное | Красносельское сельское поселение | 2010-2020 гг. |
| 2.2. | Увеличение числа транслируемых эфирных теле- и радиопрограмм | Красносельское сельское поселение | 2010-2020 гг. 2021-2030 гг. |
| 2.3. | Переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание стандарта DVB | Красносельское сельское поселение | 2010-2020 гг. 2021-2030 гг. |
| 2.4. | Организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом теле- и радиопрограмм спутникового телевидения | пос. Борки, пос. Вишнёвка, пос. Глубокое, пос. Грибное, пос. Заводской, пос. Заходское, пос. Кирилловское, пос. Кирпичное, пос. Климово, пос. Коробицыно, пос. Красносельское, пос. Лебедевка, пос. Лейпясуо, пос. Нагорное, пос. Подгорье, пос. Правдино, пос. Пчелино, пос. Ровное, пос. Синицыно, пос. Староселье, пос. Стрельцово | 2010-2020 гг. 2021-2030 гг. |
| 3. | Почтовая связь |
| 3.1. | Расширение спектра почтовых услуг и повышение их качества | Красносельское сельское поселение | 2010-2020 гг. |

Таблица № 2-13

Объекты предупреждения и ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка уличных громкоговорителей и сирен оповещения | Здания администрации Красносельского сельского поселения, на железнодорожных станциях и платформах, в сборных эвакопунктах | 2030 г. |

Таблица № 2-14

Объекты обеспечения пожарной безопасности

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Населённый пункт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарное депо 5-го типа на 2 автоцистерны, площадью 0,7 га | Строительство | пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Пожарное депо на 2 автоцистерны, площадью 0,55 га | Строительство | пос. Кирилловское | 2020 г. |
|  | Пожарное депо на 2 автоцистерны, площадью 0,55 га, | Строительство | пос. Коробицыно | 2020 г. |
|  | Пожарное депо, площадью 0,55 га | Строительство | пос. Лейпясуо | 2020 г. |

# 3.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Таблица № 3-1

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Планируемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры |
| 1.1. Железнодорожный транспорт |
| 1.1.1. | Организация скоростного пассажирского движения на железнодорожной линии Санкт-Петербург – Выборг – Бусловская – Хельсинки | 2020 г. |
| 1.2. Автомобильный транспорт |
| 1.2.1. | Строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-181 «Скандинавия» (М-10 «Скандинавия») Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой | 2020 г. |
| 1.3. Мосты и иные транспортные инженерные сооружения |
| 1.3.1. | Реконструкция существующих мостовых сооружений и путепроводов на автомобильной дороге федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой | 2020 г. |
| 1.4. Трубопроводный транспорт |
| 1.4.1. | Строительство магистрального газопровода – «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец – Выборг, вторая нитка» (ГП XXVIII) | 2020 г. |

Таблица № 3-2

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми условиями использования территории | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Туристско-рекреационные зоны |  |
| 1.1. | Красносельская туристско-рекреационная зона Основные характеристики: площадь территории: 4567 га. Назначение: развитие рекреационного туризма. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются6 | у озера Глубокое |
| 1.2. | Рощинская туристско-рекреационная зона Основные характеристики: площадь территории: 2745 га. Назначение: развитие рекреационного туризма. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются6 | у озера Нахимовское |
| 1.3. | Коробицынская зона горнолыжного спорта Основные характеристики: площадь территории: 80 га. Назначение: развитие спорта и рекреации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются6 | Красносельское поселение |
| 2. | Автомобильные дороги регионального значения1,2 |
|  | Расчётный срок |  |
| 2.1. | Новый участок автодороги «Высокое – Синицыно» от посёлка Рябово до посёлка Кирпичное Основные характеристики: - протяжённость: 26,6 км; - категория: II. Назначение: улучшение межмуниципальных транспортных связей по автомобильным дорогам регионального значения. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) | Красносельское поселение, Полянское сельское поселение, Приморское городское поселение |
| 3. | Объекты транспортной и дорожной инфраструктуры регионального значения |  |
|  | Первая очередь |  |
|  | Путепроводы для ликвидации железнодорожных переездов на одном уровне с автомобильными дорогами |
| 3.1. | Путепровод на перегоне «Кирилловское – Гаврилово» на автомобильной дороге «Высокое - Синицыно» Назначение: - обеспечение безопасности движения, разведение железнодорожных и автомобильных потоков; - увеличение пропускной способности | на автомобильной дороге «Высокое - Синицыно» |
|  | Расчётный срок |  |
|  | Путепроводы в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог регионального и местного значения |
| 3.2. | Путепровод в месте пересечения железнодорожного пути «Санкт-Петербург – Выборг» и нового участка автодороги «Высокое – Синицыно» от посёлка Рябово до посёлка Кирпичное Основные характеристики: в двух уровнях | Красносельское сельское поселение |
| 4. | Объекты здравоохранения регионального значения |
|  | Расчётный срок |  |
| 4.1. | Фельдшерско-акушерский пункт5 (модульная технология; строительство с привлечением внебюджетных средств) Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | посёлок Коробицыно |
| 5. | Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения |
| 5.1. | Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Выборгская Основные характеристики: площадь: 61060 га. Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке. Преимущественная специализация: фермерство, производство эко-продукции; рыболовство и рыбоводство. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются4 | Гончаровское сельское поселение, Каменногорское городское поселение, Красносельское сельское поселение, Первомайское сельское поселение, Приморское городское поселение, Рощинское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезнёвское сельское поселение, Советское городское поселение |
| 6. | Объекты электроэнергетических систем регионального значения5 |
|  | Первая очередь |  |
| 6.1. | ВЛ-35 кВ «Гранит - 1,2» (реконструкция) Основные характеристики: протяжённость линий: 23,8 км. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) | Выборгский муниципальный район (Красносельское сельское поселение, Рощинское городское поселение); Приозерский муниципальный район (Мичуринскоесельское поселение, Красноозёрное сельское поселение); ПС 110/35/10 кВ № 330 «Мичуринская» - ПС 35/10 кВ «Гранит» - ПС 35/10/6 кВ «Первомайская» |
| 6.2. | ВЛ 35 кВ «Мичуринская - 2» (реконструкция) Основные характеристики: - замена провода; - протяжённость линий: 7,4 км. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) | Выборгский муниципальный район (Гончаровское сельское поселение, Красносельское сельское поселение); Приозерский муниципальный район (Красноозёрное сельское поселение, Мичуринское сельское поселение); «Мичуринская - 2» (ПС 110/35/10 кВ №330 «Мичуринская» - ПС 35/10 кВ «Житковская») |
|  | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35-110 кВ |  |
| 6.3. | ПС 110/10 кВ № 331 «Красносельская» (реконструкция) Основные характеристики: установка одного трансформатора 6,3 МВ∙А. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | посёлок Красносельское |
| 6.4. | ПС 110/10 кВ № 331 «Красносельская» (реконструкция) Основные характеристики: замена ячеек 110 кВ. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | посёлок Красносельское |
| 6.5. | ПС 110/35/10 кВ № 404 «Лейпясуо – тяговая» (реконструкция) Основные характеристики: замена ячейки. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | посёлок Лейпясуо |
| 6.6. | ПС 35/10 кВ «Гранит» (реконструкция) Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 10 МВ∙А взамен существующих по 6,3 МВ∙А Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). Линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 35-110 кВ | юго-западнее посёлка Коробицыно |
| 6.7. | ВЛ 35 кВ ПС «Гавриловская» – ПС 110 кВ № 404 «Лейпясуо» Основные характеристики: протяжённость линии: 6,1 км. Назначение: развитие электросетевых объектов на напряжении 110 кВ и 35 кВ | Гончаровское сельское поселение, Красносельское сельское поселение |
| 6.8. | ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 404 «Лейпясуо – тяговая» – ПС 35/10 кВ «Гавриловская» (реконструкция) Основные характеристики: -замена провода; - протяжённость линий: 5,5 км. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) | между посёлком Гаврилово и посёлком Лейпясуо |
| 6.9. | ВЛ 110 кВ «Рощинский транзит» от ПС 110 кВ № 375 «Первомайская» до ПС 110 кВ № 331 «Красносельская» (реконструкция) Основные характеристики: - участок ВЛ 110 кВ «Рощинская - 7» и «Рощинская - 4» (от ПС 110/10 кВ № 375 «Первомайская» до основного коридора ВЛ 110 кВ); - участок ВЛ 110 кВ «Рощинская-5» и «Рощинская-4» (по основному коридору ЛЭП 110 кВ от ПС 110/10 кВ № 375 «Первомайская» до захода на ПС 110/10 кВ № 331 «Красносельская»); - участок ВЛ 110 кВ «Рощинская-4» и «Рощинская-6» (от ПС 110/10 кВ № 331 «Красносельская» до основного коридора ВЛ 110 кВ); - протяжённость линий6: 24,6 км. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) | вдоль автомобильной дороги «Огоньки - Стрельцово – Толоконниково» |
| 6.10 | ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ № 158 «Победа» до ВЛ 110 кВ Рощинская-4 (ПС 110/35/10 кВ № 404 «Лейпясуо» - ПС 110/10 кВ № 375 «Первомайская») и ВЛ 110кВ Рощинская-5 (ПС 330/110 кВ «Зеленогорск» - ПС 110 кВ № 331 110/10 кВ «Красносельская») (реконструкция) Основные характеристики: - замена провода; - протяжённость линий: 28,2 км. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) | на восток от посёлка Победы |

Примечания:

1 Развязки на пересечении автомобильных дорог разных категорий будут предусмотрены в рамках выполнения проекта по строительству (реконструкции) объекта (автомобильных дорог) в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

2 Решения по размещению объектов транспортной инфраструктуры регионального значения Ленинградской области и Санкт-Петербурга на территориях, прилегающих к Санкт-Петербургу, уточняются в соответствии с одобренной «Концепцией совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области на период 2018-2038 годов с перспективой до 2043 года»

3 Протяжённость автомобильных дорог уточняется при подготовке документации по планировке территории. Границы полосы отвода автомобильных дорог определяются на основании документации по планировке территории.

4 В границах зоны преимущественно сельскохозяйственного использования могут размещаться объекты агропромышленного комплекса, сопутствующие объекты и производства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, охранные зоны и иные зоны с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством.

5 Строительство объектов здравоохранения осуществляется при наличии финансирования из областного бюджета и реализации прогнозов роста численности населения; основные характеристики объектов здравоохранения определяются с учётом численности населения.

6 В границах туристско-рекреационной зоны могут размещаться объекты рекреационного назначения, сопутствующие объекты и производства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, охранные зоны и иные зоны с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством.

Таблица № 3-3

Планируемые объекты местного значения муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги |
|  | Включение части дорог местного значения в сеть дорог общего пользования местного значения | Красносельское сельское поселение | 2020 г. 2030 г. |
|  | Автомобильный транспорт |
|  | Организация новых маршрутов и удлинение части рейсов на маршрутах | Красносельское сельское поселение | 2020 г. 2030 г. |
|  | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями существующих остановочных пунктов (строительство навесов, оборудование стендами с расписанием движения общественного транспорта) | Красносельское сельское поселение | 2020 г. 2030 г. |
|  | Строительство автостанций | пос. Красносельское и пос. Кирилловское | 2020 г. |
|  | Строительство новых остановочных пунктов (пассажирских павильонов) | вблизи населённых пунктов, дачно-садоводческих массивов и мест отдыха населения на пути следования автобусов | 2020 г. |
|  | Корректировка маршрута программы «Школьный автобус» | Красносельское сельское поселение | 2020 г. |
|  | Планируемые мероприятия в области развития социальной инфраструктуры |
|  | Объекты социальной защиты населения |
|  | Строительство дома ветеранов | пос. Кирилловское | 2030 г. |
|  | Организация и обустройство центра (отделения) социального обслуживания | пос. Красносельское | 2030 г. |
|  | Учреждения молодёжной политики |
|  | Выделение и обустройство в существующих учреждениях помещений площадью 50 м2 для организации занятий с молодежью | пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Выделение и обустройство в существующих учреждениях помещений площадью 30 м2 для организации занятий с молодежью | пос. Кирпичное | 2020 г. |
|  | Выделение и обустройство в существующих учреждениях помещений площадью 30 м2 для организации занятий с молодежью | пос. Коробицыно | 2020 г. |
|  | Детские дошкольные учреждения |
|  | Реконструкция муниципального детского образовательного учреждения «Детский сад посёлок Кирилловское» | пос. Кирилловское | 2030 г. |
|  | Детские дошкольные учреждения |
|  | Строительство детского дошкольного учреждения | пос. Красносельское | 2020 г. |
|  | Реконструкция детского дошкольного учреждения | пос. Кирпичное | 2030 г |
|  | Объекты образования |
|  | Реконструкция общеобразовательной школы | пос. Кирпичное | 2030 г |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры (газоснабжения) |
|  | Развитие сети межпоселковых газопроводов (около 24 км) с газификацией населённых пунктов от ГРС Коробицыно: пос. Правдино, пос. Борки, пос. Лебедевка | пос. Правдино, пос. Борки, пос. Лебедевка | 2020 г. |
|  | Развитие сети межпоселковых газопроводов (около 11 км) с газификацией населённых пунктов от ГРС Заря и Смена: пос. Кирилловское, пос. Нагорное, пос. Синицыно, пос. Грибное, пос. Пчелино, пос. Климово | пос. Кирилловское, пос. Нагорное, пос. Синицыно, пос. Грибное, пос. Пчелино, пос. Климово | 2020 г. |
|  | Развитие сети межпоселковых газопроводов с газификацией населённых пунктов от ГРС Заря и Смена: пос. Стрельцово, пос. Заводской, пос. Староселье, пос. Глубокое | Пос. Стрельцово, пос. Заводской, пос. Староселье, пос. Глубокое | 2030 г. |
|  | Развитие сети межпоселковых газопроводов с газификацией населённых пунктов от ГРС Коробицыно: пос. Вишнёвка | пос. Вишнёвка | 2030 г. |
|  | Газификация посёлка Ровное и жилой застройки в районе оз. Большое Кирилловское | пос. Ровное и жилая застройка в районе оз. Большое Кирилловское | 2020 г. |
|  | Организация охранных зон для газораспределительных объектов | все населённые пункты | 2020 г. 2030 г. |

# 4.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

# И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Таблица № 4

Параметры функциональных зон

| Код зоны | Наименование функциональных зон | Максимально допустимый коэффициент застройки, % (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования) | Максимальная этажность застройки зоны, эт./м (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования) | Плотность застройки, м2/га (для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 30 | до 3/10 | 600-950 |
| Ж.1 | Среднеэтажной жилой застройки | 40 | 5/максимальная высота не более чем на 30 % выше средней высоты существующих зданий | 3000-3700 |
| Ж.2 | Зона малоэтажной жилой застройки | 30 | до 4/15 | 1800-2400 |
| ОД.1 | Зона многофункционального общественно-делового назначения | не менее 50 | не нормируется |  |
| ОД.2 | Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения | не менее 50 | не нормируется |  |
| ОД.3 | Зона учреждений школьного и дошкольного образования | 80 | 4/22 |  |
| ОД.4 | Зона физкультурно-спортивных и физкультурно-оздорови-тельных учреждений | 40 | не нормируется |  |
| ПК-3 | Зона предприятий III санитарного класса по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в действующей редакции | 60 | не нормируется |  |
| ПК-4 | Зона предприятий IV санитарного класса по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в действующей редакции | 60 | Не нормируется |  |
| ПК-5 | Зона предприятий V санитарного класса по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в действующей редакции | 60 | не нормируется |  |
| НП | Зона научно-производственная | 60 | не нормируется |  |
| КС | Зона коммунальная по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в действующей редакции | 60 | 3/- |  |
| Р.1 | Зона природного ландшафта |  | - |  |
| Р.2 | Зона озеленённых территорий общего пользования | 5 | 1-2/6-8 |  |
| Р.4 | Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | 40 | не нормируется/ не устанавливается |  |
| СН | Зона кладбищ | 65-70 | не нормируется/- |  |
| СЗ | Зона зелёных насаждений специального назначения | не более 50. | не нормируется/ не устанавливается |  |
| СХ.2 | Зона дачной застройки | 15 | 2/1 | 180-700 |
| Примечание: в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения – государственного природного заказника «Раковые озёра» и памятник природы «Озеро Красное», а также в границах охранной зоны памятника природы «Озеро Красное» – хозяйственная и иная деятельность, в том числе предусмотренная генеральным планом, осуществляется в соответствии с требованиями режима особой охраны указанных особо охраняемых природных территорий, охранной зоны памятника природы «Озеро Красное» и иными, установленными действующими законодательством требованиями в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Первая очередь строительства 2010 – 2020 гг. | Расчетный срок 2020 – 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования «Красносельское сельское поселение» | га | 44428,93 | 44428,93 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | Из общей площади земель: |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га | 6210,98 | 6149,37 |
|  |  | % | 14,10 | 13,93 |
|  | в том числе: особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья и мелиорированные земельные участки, | га | 3287,86 | 3287,86 |
|  | земельные участки двойного учета; | га | 3691,22 | 3691,22 |
|  | - земли населенных пунктов, | га | 1538,8 | 1768,5 |
|  |  | % | 3,5 | 4,0 |
|  | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |
|  | Борки, пос. | га | 38,68 | 41,78 |
|  | Вишнёвка, пос. | -"- | 26,40 | 40,15 |
|  | Глубокое, пос. | -"- | 39,98 | 42,70 |
|  | Грибное, пос. | -"- | 40,05 | 59,54 |
|  | Заводской, пос. | -"- | 69,72 | 76,67 |
|  | Заходское, пос. | -"- | 70,95 | 70,95 |
|  | Кирилловское, пос. | -"- | 133,26 | 133,26 |
|  | Кирпичное, пос. | -"- | 3,41 | 77,41 |
|  | Климово, пос. | -"- | 133,27 | 133,27 |
|  | Коробицыно, пос. | -"- | 148,28 | 165,69 |
|  | Красносельское, пос. | -"- | 267,12 | 325,91 |
|  | Лебедевка, пос. | -"- | 45,36 | 45,36 |
|  | Лейпясуо, пос. | -"- | 51,29 | 51,29 |
|  | Нагорное, пос. | -"- | 61,12 | 68,53 |
|  | Подгорье, пос. | -"- | 2,42 | 2,42 |
|  | Правдино, пос. | -"- | 134,31 | 139,76 |
|  | Пчелино, пос. | -"- | 73,27 | 73,38 |
|  | Ровное, пос. | -"- | 0,48 | 0,48 |
|  | Синицыно, пос. | -"- | 84,17 | 84,52 |
|  | Староселье, пос. | -"- | 67,33 | 71,53 |
|  | Стрельцово, пос.; | -"- | 47,96 | 63,88 |
|  | в том числе: земельные участки двойного учета; | га | 24,27 | 24,27 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности, специального и иного назначения; | га | 593,49 | 592,05 |
|  |  | % | 1,33 | 1,34 |
|  | в том числе: земельные участки двойного учета; | га | 0,98 | 0,98 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов; | га | 83,84 | 91,08 |
|  |  | % | 0,18 | 0,20 |
|  | - земли лесного фонда; | га | 28804,33 | 28804,33 |
|  |  | % | 64,66 | 64,66 |
|  | - земли водного фонда; | га | 6655,1 | 6655,1 |
|  |  | % | 15,00 | 15,00 |
|  | - земли запаса; | га | 542,35 | 368,49 |
|  | в том числе: земельные участки двойного учета; | га | 5,79 | 5,79 |
|  |  | % | 1,24 | 0,81 |
| 1.2. | Функциональные зоны (ФЗ), в том числе: | га |  | 1776,65 |
|  | - жилые; | -"- |  | 704,93 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 28,24 |
|  | - производственные; | -"- |  | 49,32 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 11,57 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 143,81 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 370,42 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 354,16 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 114,20 |
| 1.2.1. | ФЗ пос. Борки общая площадь, в том числе: | га |  | 41,78 |
|  | - жилые; | -"- |  | 28,04 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,15 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 1,75 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 6,26 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 5,58 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,00 |
| 1.2.2. | ФЗ пос. Вишнёвка общая площадь, в том числе: | га |  | 40,15 |
|  | - жилые; | -"- |  | 24,93 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,00 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 1,93 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 8,35 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 2,77 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 2,17 |
| 1.2.3. | ФЗ пос. Глубокое общая площадь, в том числе: | га |  | 42,70 |
|  | - жилые; | -"- |  | 32,21 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,07 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 2,07 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 6,90 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 1,45 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,00 |
| 1.2.4. | ФЗ пос. Грибное общая площадь, в том числе: | га |  | 59,54 |
|  | - жилые; | -"- |  | 28,17 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,40 |
|  | - производственные; | -"- |  | 1,44 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,83 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 2,04 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 22,64 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 2,02 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 2,00 |
| 1.2.5. | ФЗ пос. Заводской общая площадь, в том числе: | га |  | 76,44 |
|  | - жилые; | -"- |  | 1,85 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,01 |
|  | - производственные; | -"- |  | 4,76 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 2,01 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 2,97 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 56,54 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 8,30 |
| 1.2.6. | ФЗ пос. Заходское общая площадь, в том числе: | га |  | 69,98 |
|  | - жилые; | -"- |  | 17,15 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,26 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 14,98 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 37,59 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 0,00 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,00 |
| 1.2.7. | ФЗ пос. Кирилловское общая площадь, в том числе: | га |  | 133,26 |
|  | - жилые; | -"- |  | 66,58 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 2,27 |
|  | - производственные; | -"- |  | 2,32 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 2,44 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 18,08 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 22,22 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 0,53 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 18,82 |
| 1.2.8. | ФЗ пос. Кирпичное общая площадь, в том числе: | га |  | 77,41 |
|  | - жилые; | -"- |  | 30,27 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 5,74 |
|  | - производственные; | -"- |  | 2,78 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 1,54 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 8,66 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 16,80 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 5,69 |
|  | - специального назначения | -"- | - | 5,93 |
| 1.2.9. | ФЗ пос. Климово общая площадь, в том числе: | га | - | 133,27 |
|  | - жилые; | -"- |  | 26,31 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 1,62 |
|  | - производственные; | -"- |  | 3,68 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,44 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 6,05 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 25,21 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 56,72 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 13,23 |
| 1.2.10. | ФЗ пос. Коробицыно общая площадь, в том числе: | га |  | 165,69 |
|  | - жилые; | -"- |  | 73,68 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 5,80 |
|  | - производственные; | -"- |  | 2,95 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,97 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 17,40 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 17,68 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 37,52 |
|  | - специального назначения; | -"- |  | 9,69 |
| 1.2.11. | ФЗ пос. Красносельское общая площадь, в том числе: | га |  | 325,91 |
|  | - жилые; | -"- |  | 116,35 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 8,27 |
|  | - производственные; | -"- |  | 23,73 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 1,82 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 26,25 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 69,31 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 65,99 |
|  | - специального назначения | -"- | - | 14,19 |
| 1.2.12. | ФЗ пос. Лебедевка общая площадь, в том числе: | га | - | 45,36 |
|  | - жилые; | -"- | - | 17,5 |
|  | - общественно-деловые; | -"- | - | 0,45 |
|  | - производственные; | -"- |  | 2,32 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,90 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 2,85 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 10,88 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 6,96 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 3,50 |
| 1.2.13. | ФЗ пос. Лейпясуо общая площадь, в том числе: | га |  | 51,29 |
|  | - жилые; | -"- |  | 8,23 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,19 |
|  | - производственные; | -"- |  | 5,10 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 1,60 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 5,99 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 19,52 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 0,59 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 10,07 |
| 1.2.14. | ФЗ пос. Нагорное общая площадь, в том числе: | га |  | 68,53 |
|  | - жилые; | -"- |  | 43,68 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,41 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 6,80 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 10,76 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 6,04 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,84 |
| 1.2.15. | ФЗ пос. Подгорье общая площадь, в том числе: | га |  | 2,42 |
|  | - жилые; | -"- |  | 1,72 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,7 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 0,00 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 0,00 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,00 |
| 1.2.16. | ФЗ пос. Правдино общая площадь, в том числе: | га |  | 139,76 |
|  | - жилые; | -"- |  | 74,76 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 1,14 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,24 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,93 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 10,01 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 20,32 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 22,42 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 9,94 |
| 1.2.17. | ФЗ пос. Пчелино общая площадь, в том числе: | га |  | 73,38 |
|  | - жилые; | -"- |  | 13,71 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,17 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,10 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 2,85 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 20,52 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 27,74 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 8,29 |
| 1.2.18. | ФЗ пос. Ровное общая площадь, в том числе: | га |  | 0,48 |
|  | - жилые; | -"- |  | 0,48 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,00 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 0,20 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 0,00 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 0,00 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,00 |
| 1.2.19. | ФЗ пос. Синицыно общая площадь, в том числе: | га |  | 84,52 |
|  | - жилые; | -"- |  | 12,41 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,07 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 2,62 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 29,96 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 38,66 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,80 |
| 1.2.20. | ФЗ пос. Староселье общая площадь, в том числе: | га |  | 71,56 |
|  | - жилые; | -"- |  | 47,61 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 0,10 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 5,94 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 11,18 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 6,73 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 0,00 |
| 1.2.21. | ФЗ пос. Стрельцово общая площадь, в том числе: | га |  | 63,88 |
|  | - жилые; | -"- |  | 39,29 |
|  | - общественно-деловые; | -"- |  | 1,12 |
|  | - производственные; | -"- |  | 0,00 |
|  | - инженерной инфраструктуры; | -"- |  | 0,00 |
|  | - транспортной инфраструктуры; | -"- |  | 5,53 |
|  | - рекреационного назначения; | -"- |  | 9,71 |
|  | - сельскохозяйственного использования; | -"- |  | 1,81 |
|  | - специального назначения | -"- |  | 6,42 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность постоянного населения, всего | тыс. чел. | 5,04 | 6,20 | 8,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского; | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - сельского | -"- | 5,04 | 6,20 | 8,20 |
| 2.2. | Сезонное население в пиковые периоды | -"- | 10,00 | 20,10 | 26,90 |
| 2.3. | Показатели естественного движения населения: | ‰ | -3,00 | -1,2 | -0,4 |
|  | - рождаемость; | -"- | 11,60 | 12,80 | 13,00 |
|  | - смертность. | -"- | 14,60 | 14,00 | 13,40 |
| 2.4. | Миграционный прирост (убыль) населения. | чел./год | 12,70 | 23,60 | 30,02 |
| 2.5. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста (дети до 15 лет); | % от общей численности | 30,10 | 23,00 | 22,00 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет); | -"- | 53,80 | 52,00 | 51,00 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 16,10 | 25,00 | 27,00 |
| 2.6. | Численность населения, занятого в экономике поселения | тыс. чел. % от трудоспособного населения | 0,7 13,8 | 1,5 24,0 | 2,2 27,0 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общей площади | 177,09 | 291,40 | 389,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | – среднеэтажная застройка; | -"- | 47,93 | 47,94 | 47,94 |
|  | – малоэтажная застройка; | -"- | 28,73 | 53,93 | 59,25 |
|  | – индивидуальная застройка | -"- | 100,43 | 189,53 | 282,31 |
| 3.2. | Ветхий и аварийный жилищный фонд | -"- | 0,97 | - | - |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | - | 0,97 | 10,11 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -"- | 177,09 | 176,12 | 166,98 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство на конец периода – всего | тыс. м2 общ. площади | - | 115,28 | 222,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | – малоэтажная застройка; | -"- | - | 25,68 | 31,00 |
|  | – индивидуальная застройка | -"- | - | 120,00 | 255,00 |
| 3.6. | Территория для размещения нового строительства всего (ориентировочно): | га | - | 133,00 | 271,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | – малоэтажная застройка; | -"- | - | 13,00 | 16,00 |
|  | – индивидуальная застройка | -"- | - | 120,00 | 255,00 |
| 3.7. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/ чел. | 35,00 | 47,00 | 47,50 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест всего/1000 чел. | 230 45,6 | 248 40,0 | 328 40,0 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | -"- | 1000 198,4 | не менее 372 60 | не менее 492 60 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения |  | 65 | не менее 17,36 | не менее 22,96 |
| 4.4. | Поликлиники, амбулатории (без стационара), в том числе фельдшерско-акушерские пункты | посещений в смену всего/ 1000 чел. | 24,00 4,7 | 112,53 24 | 124,83 24 |
| 4.5. | Бассейн | объект | 0 | 1 | 1 |
| 4.6. | Культурно - досуговый центр (дом культуры, клуб и т.п.) | мест | 260 | 496 | 656 |
| 4.7. | Объекты молодежной политики | м² | 1287,4 | 1287,4 по расчету 155 | 1287,4 по расчету 205 |
| 4.8. | Музей | объект | 0 | 1 | 1 |
| 4.9. | Предприятия розничной торговли | м² торговой площади всего/1000 чел. | 3975,04 788,69 | не менее 1860,0 300 | не менее 2460,0 300 |
| 4.10. | Предприятия общественного питания | посадочных мест всего/1000 чел. | 194 38,4 | 248 40,0 | 328 40,0 |
| 4.11. | Баня | помыв.мест | 20 | 43 | 57 |
| 4.12. | Гостиница | мест | - | 37,2 | 49,2 |
| 4.13. | Прачечная | кг белья в смену | - | 744 | 984 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети всего, | км двойного пути | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в том числе электрифицированных | -"- | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 5.2. | Железнодорожные вокзалы, станции, | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промежуточная железнодорожная станция; | -"- | 1 | 1 | 1 |
|  | - пассажирские остановочные пункты | -"- | 2 | 2 | 2 |
| 5.3. | Путепроводы на пересечении с автодорожной сетью | -"- | 0 | 2 | 2 |
| 5.4. | Железнодорожные переезды | -"- | 2 | 0 | 0 |
| 5.5. | Протяженность автомобильных дорог – всего, | км | 144,26 | 263,05 | 263,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения; | -"- | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
|  | - регионального значения; | -"- | 71,42 | 71,42 | 71,42 |
|  | - местного значения | -"- | 53,17 | 171,96 | 171,96 |
| 5.6. | Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов | км | 133,38 | 150,58 | 177,99 |
| 5.7. | Протяжённость сети общественного транспорта | км | 79,54 | 108,04 | 108,04 |
| 5.8. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 275 | 440 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1. | Водоснабжение |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего/максимальное, | тыс. м³/сут | 462,74 | 1755,27 2038,01 | 2692,41 3122,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды всего/ максимальное; | -"- | 462,74 | 1168,35 1402,02 | 1777,43 2132,92 |
|  | - на производственные нужды всего/ максимальное | -"- | нет данных | 586,92 635,99 | 914,98 989,63 |
| 6.2. | Водоотведение |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод -всего/максимальное, | тыс. м³/сут | 451,00 | 1155,25 1 386,20 | 1742,76 2 091,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды всего/максимальное (с учетом сезонного населения); | -"- | 451,00 | 1099,76 1319,71 | 1659,29 1991,15 |
|  | - производственные сточные воды всего/ максимальное | -"- | нет данных | 55,49 66,49 | 83,47 100,06 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |
| 6.3.1. | Максимальная электрическая нагрузка поселения в целом, | МВт | нет данных | 15,46 | 17,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды; | -"- | нет данных |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды (с учетом сезонного населения) | -"- | нет данных | 12,09 | 14,43 |
| 6.3.2. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды (с учетом сезонного населения) | млн. кВт·ч/ год | нет данных | 73,85 | 86,30 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, | Гкал/ч | 5,41 | 57,20 | 81,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - централизованные источники теплоснабжения; | -"- | 5,41 | 11,48 | 13,58 |
|  | - индивидуальные источники теплоснабжения | -"- | нет данных | 45,72 | 68,26 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
| 6.4.3. | Протяжённость сетей | км | 8,7 | 9,4 | 10,1 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |
| 6.5.1. | Потребление газа – всего | млн. м³/год | 4,13 | 13,87 | 28,56 |
| 6.6. | Связь |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием. | % от населения | нет данных | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | нет данных | 2,3 | 3,0 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов, всего | тыс. т/год | нет данных | 1736,28 | 2280,04 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 7.1 | Общая площадь кладбищ | га | 25 | 27 | 27 |
| 8. | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |
| 8.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | в кратности предельно-допустимых выбросов | нет данных | в пределах предельно-допустимых выбросов | в пределах предельно-допустимых выбросов |
| 8.2. | Общий объем сброса загрязненных вод | в кратности предельно-допустимых сбросов | нет данных | в пределах предельно-допустимых сбросов | в пределах предельно-допустимых сбросов |
| 9. | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| 9.1. | Пожарные депо | единиц / га | -/- | 4/2,2 | 4/2,2 |

## КАРТЫ

# Footnotes

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №460 (с изменениями от 21.12.2015 №490)